1.	Identifikace přípravku a výrobce

Obchodní název přípravku: SPOTIZOL, složka B

Distributor: Ing. Jan Bódi - GME - Consult

Sídlo: Krásné Pole - Stádlo 358, 725 26 Ostrava

Identifikační číslo: 61970263

Telefon/fax: 596111841

Toxikologické informační středisko Na bojišti 1, 128 08 Praha 2,

telefon  nepřetržitě:  224 919 293, 224 915 402

Výrobce: 2M Mecsek Marketing Kft.

Sídlo : H-7621 Pécs, Várady A út7/1, Maďarsko

2.	Informace o složení přípravku

Charakteristika: Přípravek k vytvrzení močovinformaldehydové pěny. Kyselý roztok organických aditiv ve vodě.

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Chemický název      Číslo ES        Číslo CAS        Obsah %           Symbol     R-věty        .

2-Butoxyethanol     203-905-0     111-76-2           0,0087-0,012    Xn, Xi       20/21/22-37

(ethylenglykolmonobutylether)

Butan-2-ol                201-148-0     78-83-1             0,6                    Xn, Xi      10-36/37-67

(sec-butylalkohol)

Kyselina dodecyl-    248-289-4     85530-14-7      0,05                  Xi, C         20/21-40-41

benzensulfonová

3.      Údaje o nebezpečnosti přípravku

Nejzávažnější  nepříznivé účinky na zdraví člověka  při používání přípravku:

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

Nejzávažnější  nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: Nejsou uvedeny.

Možné nesprávné použití přípravku: Používat dle návodu k používání.

4. 	Pokyny pro první pomoc

# Všeobecné pokyny: Je možný dráždivý účinek na sliznice, pokožku a dýchací cesty.

Při nadýchání: Vyvést postiženého na čerstvý vzduch, uvolnit oděv.

# Při styku s kůží: Svléknout znečištěný oděv, důkladně omýt vodou a mýdlem.

# Při zasažení očí: Vypláchnout velkým množstvím vody při otevřených víčkách, vyhledat očního lékaře.

# Při požití: Okamžitě vyhledat lékaře !

5.     	Opatření pro hasební zásah

Vhodná hasiva: Nehořlavý přípravek; hasební zásah přizpůsobit hořícímu okolí.

6.    	Opatření v případě náhodného úniku přípravku

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: V uzavřených prostorách zabezpečit  větrání,

v případě nutnosti ochranný oděv a ochranná maska nebo polomaska s filtrem proti organickým parám.

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabránit kontaminaci půdy,  povrchových a podzemních vod.

Doporučené metody čištění a zneškodnění: Posypat savým materiálem (písek, křemelina, zemina, piliny, univerzální absorbenty, Vapex). Shromáždit látku do odpadní nádoby, další zneškodnění viz odstavec 13.

7.    	Pokyny pro zacházení s přípravkem a skladování

Pokyny pro zacházení: Při zpracování zajistit dobré větrání.

Pokyny pro skladování: Skladovat v suchých chladných větratelných skladech

v uzavřených nádobách při teplotě 5 - 30 oC chráněných proti přímému slunečnímu

záření. Neskladovat s poživatinami !

8.    	Omezování expozice přípravkem a ochrana osob

Technická opatření: V uzavřených místnostech nucené odvětrávání. Látka je rozpustná

ve vodě.

Kontrolní parametry:

Butan-2-ol, PEL 300 mgm-3, NPK-P 600 mgm-3

2-Butoxyetanol, PEL 100 mgm-3, NPK-P 200 mgm-3

Osobní ochranné  prostředky:

Ochrana dýchacích cest: V případě nutnosti maska nebo polomaska s filtrem proti organickým parám.

Ochrana očí: Ochranné brýle nebo štít.

Ochrana rukou: Gumové rukavice.

Ochrana kůže: Ochranný oděv a uzavřená obuv.

Další údaje: Při práci  nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce teplou

vodou a mýdlem, pokožku ošetřit vhodnými reparačními  prostředky.

9.		Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech přípravku

Skupenství (při 20 (C):			kapalina

Barva:					šedohnědá

Zápach (vůně):				charakteristická

Hodnota pH (při 25 (C) :			2

Teplota (rozmezí teplot) tání ((C) :	nestanovena

Teplota (rozmezí teplot) varu ((C) :	nestanovena

Bod vzplanutí ((C) :			při varu nevzplane

Hořlavost :				nehořlavá

Měrná hustota (kg/m3):			1030

# Rozpustnost (při (C):- ve vodě		neomezeně

Viskozita (při 25(C, mPas)		1,5

Celková koncentrace roztoku (%)         	max. 5,5

10.  	Informace o stabilitě a reaktivitě přípravku

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Za normálních skladovacích podmínek.

Látky a materiály, s nimiž výrobek  nesmí přijít do styku: Nesmí přijít do styku

s poživatinami a vodou s biologickým životem.

11.  	Toxikologické informace

Akutní toxicita:

orálně LD50 (potkan) 1480 mg/kg

Dráždivosti:

oči: dráždící

kůže: dráždící

Páry butoxyetanolu dráždí dýchací cesty. Dráždí oči a pokožku při přímém styku,

přes pokožku může dojít ke vstřebání. Může způsobit anurii a poškození ledvin

a může napadnout centrální nervovou soustavu.

12.  	Ekologické informace

Akutní toxicita pro vodní organismy: butoxyetanol je toxický

LC50/96 h 1000 mg/l

LC50 cejn 1395/1575 mg/l

EC50 dafnia magna 1815 mg/l

Voda je nevhodná pro úpravu na pitnou vodu, předpokládá se, že poškozuje pohlavní

orgány a potomky.

Rozložitelnost: Přípravek je min. z 90 % biologicky odbouratelný

13.	Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování přípravku: Odpadní produkt se složkou SPOTIZOL A tvoří po smíchání v poměru 1:1 nerozpustnou pryskyřici. Takto vzniklý produkt (katalog.

č. 070213, kategorie O) zneškodňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Nezreagovaný odpadní produkt (katalog. č. 070208, kategorie N) zneškodňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Kontaminované obaly  (katalog. č. 150110, kategorie N) – odevzdat ve sběrně nebezpečných odpadů.

14.  	Informace pro přepravu přípravku

Pozemní přeprava

ADR/RID/GGVS/GGVE 	           	Třída: -		Číslo/písmeno: -

Výstražný panel: -	            	Kemler.č.: -	Číslo UN: -

Není zařazen jako nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

15.  	Informace o právních předpisech

Označit dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích

Obchodní název:  SPOTIZOL, složka B

Přípravek pro vytvrzení močovinoformaldehydové pěny.

Symbol:	Xn - zdraví škodlivý

R - věty:	R 20/21/22  Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

R 37 Dráždí dýchací orgány.

S - věty:	S 20/21  Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

S 24/25  Zamezte styku s kůží a očima.

S 26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 28  Při styku s kůží okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.

S 36/39  Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.

16.	Další informace vztahující se k přípravku

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a pro ochranu životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí

a zkušeností a jsou v souladu s platnými  předpisy.

Znění R-vět citovaných v oddíle 2 a 3:

R 10 Hořlavý.

R 20/21/22 Zdraví škodlivá látka při vdechování a při styku s kůží.

R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány.

R 40 Podezření na karcinogenní účinky.

R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Telefonní číslo pro poskytování technických informací:

Ing. Jan Bódi - GME - Consult, Krásné Pole – Stádlo 358, 725 26 Ostrava,

tel./fax. 596111841, mobil 603472126.