1.	Identifikace přípravku a výrobce

Obchodní název přípravku: SUPERMIN, složka B

Výrobce: Ing. Jan Bódi - GME - Consult

Sídlo: Krásné Pole – Stádlo 358, 725 26 Ostrava

Identifikační číslo: 61970263

Telefon: 596111841, Fax: 596111841

Poradenský subjekt pro mimořádné situace v ČR:

Toxikologické informační středisko: Na bojišti 1, 128 08 Praha 2,

telefon  nepřetržitě:  224 919 293, 224 915 402

2.   	Informace o složení přípravku

Charakteristika: Složka B dvousložkové polyuretanové pryskyřice na bázi

difenylmethan-4,4´-diisokyanátu (MDI).

Výrobek obsahuje: Polymetylenpolyfenylisokyanáty, difenylmethan-4,4´-diisokyanát (MDI) a směs polycyklických oligomerů vycházejících z jeho funkčnosti.

Chemický název         Číslo ES           Číslo  CAS   Obsah %   Symbol   R-věty                   .

Difenylmethan-4,4´-  202-966-0        101-68-8      50-100       Xn          20-36/37/38-42/43

-diisokyanát (isomery a homology) (9016-87-9)

3.   	Údaje o nebezpečnosti přípravku

Xn - zdraví škodlivý

Nejzávažnější  nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku:

R 20: Zdraví škodlivá látka při vdechování.

R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

Účinek se může projevit rychle (0 - 2 hodiny po expozici) nebo se zpožděním (po 6 až 8 hodinách).

Nejzávažnější  nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku:

S vodou tvoří nerozpustnou inertní a neodbouratelnou polymočovinu.

Možné nesprávné použití přípravku: Postupovat dle návodu na používání.

4.   	Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: V případě zdravotních obtíží vždy vyhledat lékaře, zajistit lékařské sledování nejméně 48 hod. od expozice.

Při nadýchání: Vyvést postiženého na čerstvý vzduch, v případě dalších obtíží

vyhledat lékaře, symptomy se mohou projevit i se zpožděním. V případě, že

postižený nedýchá, okamžitě zavést umělé dýchání a přivolat lékaře !

Při styku s kůží: Okamžitě svléknout znečištěný oděv, důkladně omýt mýdlem

a vodou.

Při zasažení očí: Vyplachovat velkým množstvím vody při otevřených víčkách, vyhledat očního lékaře.

Při požití: Vypláchnou ústa vodou, vypít velké množství vody, nevyvolávat zvracení, okamžitě přivolat lékaře.

Další údaje: Není znám žádný specifický protijed, symptomatické vyšetření,

pro profylaxi plic: Dexamethason - dávkovaný aerosol.

5.   	Opatření pro hasební zásah

Vhodná hasiva: suchá hasiva, pěna, oxid uhličitý, hasicí přístroje s halotronovou náplní, tříštěná voda.

Nevhodná hasiva: Silný proud vody.

Zvláštní nebezpečí: Při požáru se mohou uvolňovat: oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy síry, oxidy dusíku, kyanovodík a difenylmetan-4,4´-diisokyanát.

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Chemický ochranný oblek, izolovaný dýchací přístroj.

Další údaje: Ohrožené zásobníky chladit vodou. Při silném přehřátí materiálu se mohou uvolňovat plynné produkty rozkladu a hrozí nebezpečí přetékání. Zbytky po hoření

a kontaminovanou vodu z hašení shromažďovat zvlášť, nesmí se dostat do kanalizace nebo podpovrchových vod.

6.   	Opatření v případě náhodného úniku přípravku

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: V uzavřených prostorách zabezpečit

nucené větrání, v případě nutnosti ochranný oděv a ochrana dýchacích cest.

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabránit úniku do kanalizace.

Doporučené metody čištění a zneškodnění: Větší množství utěsnit a přečerpat

do zásobníku, menší množství posypat savým materiálem (písek, křemelina, piliny, univerzální absorbenty, Vapex), smést do odpadní nádoby a další zneškodnění viz odstavec 13.

7.   	Pokyny pro zacházení s přípravkem a skladování přípravku

Pokyny pro zacházení: Při zpracování zajistit dobré větrání, při čerpání zkontrolovat těsnost potrubí, při vzniku aerosolu používat dýchací přístroj.

Pokyny pro skladování: Skladovat v suchých větratelných skladech v uzavřených sudech, při vniknutí vlhkosti vzniká CO2 - nebezpečí přetékání. Neskladovat při teplotách nižších než 10 oC. Neskladovat společně s kyselinami, aminy nebo výrobky obsahujícími aminy. Neskladovat s poživatinami !

8.   	Omezování expozice přípravkem a ochrana osob

Technická opatření: V uzavřených místnostech nucené odvětrávání.

Expoziční  limity: Zajistit v uzavřených prostorech dodržování limitních koncentrací pro pracovní prostředí: difenylmetan-4,4´-diisokyanát: PEL = 0,05 mg.m-3, NPK-P = 0,1 mg.m-3

Omezování expozice pracovníků:

Ochrana dýchacích cest: Při výskytu aerosolu  nutná ochranná maska s filtrem proti isokyanátům.

Ochrana očí: Ochranné brýle nebo štít.

Ochrana rukou: Nepropustné gumové nebo polybutadienové rukavice. Nepoužívat rukavice z PVC nebo polyetylénu !

Ochrana kůže: Ochranný oděv a uzavřená obuv.

Další údaje: Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce teplou vodou

a mýdlem, pokožku ošetřit vhodnými reparačními  prostředky.

9.   	Fyzikální a chemické vlastnosti přípravku

Skupenství ( při 20 oC):                                                 	kapalná látka

Barva:                                                                                 hnědá

Zápach (vůně):                                                                   	navilá

Teplota (rozmezí teplot) varu ( oC):                                    	(  200

Bod vzplanutí ( oC):	                                                  	(  200

Zápalná teplota:                                                               	(  530

Tenze par (při 25 oC) v Pa:                                                	(  10-3

Měrná hustota:	                                                             	1130 - 1230  kg.m-3

Rozpustnost (při 25 oC): - ve vodě: na povrchu pomalu reaguje s vodou, uvolňuje se

CO2 a vzniká nerozpustná polymočovina s vysokým bodem tání

Další údaje: viskozita  (při 25 oC) :                                  	150 - 230 mPas

10.  	Informace o stabilitě a reaktivitě přípravku

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Za normálních podmínek bez přístupu vlhkosti.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Nesmí přijít do styku s kyselinami, aminy

a vodou - mimo doporučenou aplikaci.

Látky a materiály, s nimiž výrobek  nesmí přijít do styku: Nebezpečná reakce s aminy

a látkami, které obsahují aktivní vodík. Nesmí přijít do styku s poživatinami.

Nebezpečné rozkladné produkty: Při doporučeném skladování a manipulaci nevznikají.

11.  	Toxikologické informace o přípravku

Akutní toxicita:

orálně  LD50 (potkan) ( 15000 mg.kg-1

derm.  LD50 (králík) ( 5000 mg.kg-1

inhal.  LC50 (potkan): cca 490 mg .l-1 / 4hod  aerosolu

Chronická toxicita :

pokusná doba: 2 roky

aplikace: inhalace (potkan): 0,2 - 1 mg.m-3aerosolu (PMDI)

nález: při inhalaci způsobuje u potkana zřetelné místní podráždění s poškozením epitelu

aplikace:inhalace (potkan): 6 mg.m-3aerosolu (PMDI)

nález: při inhalaci způsobuje u potkana zřetelné místní podráždění s poškozením epitelu. U části zvířat se po tomto poškození navíc objevily místní tumory.

Zkušenosti u člověka :

Podle koncentrace může způsobovat silné dráždění očí a dýchacích cest. Při delším dochází i k silnému podráždění kůže a sliznice. Symptomy se mohou objevit i se zpožděním, např. kašel, problémy s dechem, pocit úzkosti na prsou.

Senzibilizace:

Po opakovaném kontaktu s kůží může vyvolávat přecitlivělost. U přecitlivělých  osob může vyvolávat senzibilizaci dýchacího traktu. Je nutno se vyvarovat kontaktu s kůží

a vdechnutí aerosolu.

12.  	Ekologické informace o přípravku

Akutní toxicita pro vodní organismy: není stanovena

Rozložitelnost: není odbouratelný, ve vodném prostředí vzniká nerozpustná polymočovina. Zabránit vniknutí do půdy a vod.

13. 	Informace o zneškodňování přípravku

Způsoby  zneškodňování přípravku: Odpadní produkt se vytvrdí směsí polyolu a vody (2:1) v poměru 1:1,5. Vzniklý produkt - vytvrzený materiál, katalog. č. 070213 - kategorie O, zneškodňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Nevytvrzený produkt (katalog. č. 070208, kategorie N) zneškodňovat v souladu se

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech - odevzdat ve sběrně nebezpečných odpadů

(oprávněná osoba dle zákona č. 185/2001 Sb.).

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Kontaminované kovové obaly (katalog.

č. 150110, kat. N) obaly zneškodňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,

o odpadech.

14.  	Informace pro přepravu přípravku

Pozemní přeprava

ADR/RID/GGVS/GGVE 	            Třída 	: -	Číslo/písmeno: -

Výstražný panel 			Kemler.č.: -	Číslo UN : -

Poznámky : není nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů

15.  	Informace o právních předpisech

Obal označit dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích:

Obchodní název: Supermin, složka B

Chemický název:	Difenylmethan-4,4´-diisokyanát, isomery a homology.

Symbol: 		Xn - zdraví škodlivý

R - věty: 		R 20 Zdraví škodlivá látka při vdechování.

R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

S - věty:		S 23  Nevdechujte páry/aerosoly

S 26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte

lékařskou pomoc.

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné 			brýle nebo obličejový štít.

S 45 V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě  vyhledejte

lékařskou pomoc (je-li možno ukažte toto označení).

Obsahuje isokyanáty.  Viz další informace v Návodu k použití.

16. 	Další informace vztahující se k přípravku

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a pro ochranu životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí

a zkušeností a jsou v souladu s platnými  předpisy.

Znění R-vět citovaných v oddíle 2 a 3:

R 20 Zdraví škodlivá látka při vdechování.

R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

Telefonní číslo pro poskytování technických informací:

Ing. Jan Bódi - GME - Consult, Krásné Pole – Stádlo 358, 725 26 Ostrava,

tel./fax. 596111841, mobil 603472126.